Pregunta 6 de la 2ª parte

Esta pregunta la solución de la plantilla es la c) es cierto

Pero en la d) puede que en la realidad no se cumpla, es posible que se pueda superar los 40 Mbps (Mbit/s) pero con los datos del enunciado, línea de datos MacroLAN con un ancho de banda 100/40 Mbps (Mbit/s) y de forma teórica se supone:

100 Mbps (Mbit/s) de entrada

40 Mbps (Mbit/s) de salida

En conclusión, considero que la d) puede ser correcta

Otra justificación que puede darse para descartar esta respuesta es que el servicio MacroLAN, en general, se da como servicio simétrico, misma velocidad en los dos sentidos.

Pregunta 7 de la 2ª parte

10.215.80.0 = 10.215.0101 0000.0

255.255.1111 xxxx xxxx xxxx = 255.255.240.0 máscara

Con esa máscara las direcciones IP se mueven en el rango 10.215.80.0 hasta 10.215.95.0 es decir cuando el xxxx = 0000 hasta que el xxxx = 1111

a) SSCC 10.215.80.0 con máscara 255.255.192.0  192<240 ya no vale

c) 10.215.96.0 ya no vale, se sale del 95

la solución es la b) ya que cumple con todos los requerimientos.

Pregunta 12 de la 2ª parte

1         2                                     8

LIBRERÍA DE CINTAS

La solución b) 10 puede ser correcta pero la plantilla oficial da la:

c) 11, si pasa que las nuevas librerías tienen una entrada redundante para el control directo del brazo del robot de la librería, que es controlado por el servidor de backup, pero en este caso no se dice que haya un servidor de backup capaz de controlar.

# Text boxes

switches

switches